П О К А З А Т Е Л И

качества питьевой воды

| Показатели качества воды | Ед. изм | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,5 |
| Барий (Ва) | -"- | 0,1 |
| Бор (В, суммарно) | -"- | 0,5 |
| Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 (1,0) |
| Медь (Сu, суммарно) | -"- | 1,0 |
| Нитраты (по ) | -"- | 45 |
| Сульфаты (SO) | -"- | 500 |
| Хлориды (Сl) | -"- | 350 |
| Хром (Сr ) | -"- | 0,05 |
| Цинк (Zn) | -"- | 5,0 |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

П О К А З А Т Е Л И

качества технической воды

| Показатели качества воды | Допустимые отклонения показателей качества воды |
| --- | --- |
| Температура | До 27°С (до 29°С летом) |
| рН | 7,6-8,3 |
| Общая жесткость | До 3,5 мг экв/л |
| нефтепродукты | До 2,5 мг/л |
| сульфаты | До 50 мг/л |
| хлориды | До 35 мг/л |
| цинк | До 1 мг/л |
| железо | До 5 мг/л |
| медь | До 0,02 мг/л |
| Взвешенные вещества | До 45 мг/л |
| Сухой остаток | До 300 мг/л |