Параметры нормального режима подачи энергоресурсов на площадке ПАО «ЗМЗ»

Таблица 3

| Наименование энергоресурса | Параметры давления энергоносителей в магистральных сетях (кгс/ см²) |
| --- | --- |
|  | Рабочий день | Нерабочий день | Выходной день |
| Пар | 1,9 лето – 2,5 зима | 1,8 лето -2,4 зима | 1,7 лето -2,3 зима |
| Горячее водоснабжение | 1,9 | 1,5 | 0,8 |
| Сжатый воздух | 4,9-5,3 | По заявкам, но не выше 5,1 | 0 |
| Хозпитьевая вода | 1,1-1,3 рабочий 1,4-1,6 часы ПИК | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 |
| Техническая вода | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| Оборотная вода | 2,0 | 1,8 | 1,8 |

Часы ПИК – в рабочие дни с 11.00 до 12.00, с 15.00 до 16.30, с 23.45 до 00.30

При пожаре давление воды в сети увеличивается до 2,3-2,5 кгс/см2.