| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 14.06.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2яч.45 – РП-8 яч.20 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт выключателей |
| 102 | 15.06.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.49 – РП-8 яч.6 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт выключателей |
| 103 | 17.06.16 с 6.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.6 (ТП-32(2); 27(2); 89) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт выключателей |
| 104 | 16.06.16 с 9.00 до 16.00 аварийно | РП-3 яч.7 ТП-3 | Из работы в резерв | Определение уровня масла РПН ТП-3 |
| 105 | 20.06.16 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.61 (ТП-100(2); 104(2)) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ТП-100(2) |
| 106 | 22.06.16 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.26 (ТП-100(2); 104(2)) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ТП-100(1) |
| 108 | 24.06.16 с 6.00 до 16.00 | ГПП-1 яч.27 ТП-28(2); 30(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформаторов |
| 109 | 23.06.16 с 8.00 до 16.00 24.06.16 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | Из работы в ремонт | Замена труб охлаждения компрессора |
| 110 | 27.06.16 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.2 ТП-51(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 111 | 27.06.16 с 10.00 до 11.00 27.06.16 | РУ-0,4 кВ ТП-84А сб. шины 2 секции | Из работы в ремонт | Подключение кабеля насоса №5 к свободному фидеру РУ-0,4 кВ ТП-84А |
| 112 | 28.06.16 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.12 ТП-51(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 114 | 4.07.16 с 8.00 до 16.00 | РП-2 яч.5 ТП-76(2); 77(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты; ремонт трансформатора |
| 115 | 5.07.16 с 8.00 до 16.00 | РП-2 яч.17 ТП-76(1); 77(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 116 | 6.07.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.4 ТП-119(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформатора |
| Внеплановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 19.06.16 с 20.33 до 2.45 20.06.16 | ТП-19 РУ-0,4 кВ ШМА-10Б | В ремонт | Замена автомата 0,4 кВ ШМА-10Б |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.