| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5.06.17 с 13 до 15.00 | ГПП-2 Т-1 | В ремонт | Проверка фазировки |
| 101 | 12.06.17 с 6.00 до 9.00 25.06.17 | ТП-53 ВН-10кВ | В ремонт | Замена части проводов в Сетях Телесигнализации |
| 103 | 17.06.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч. 20 ТП-10, ТП-11 | В ремонт | Полная проверка защит |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 3.05.17 с 11.04 до 11.17 | ТП-90(1) | В ремонт | Отключение при демонта-же генераторов Потребителя |
| 1 | 2.06.17 15.20 | ЯРП-100 от ТП-76 | По заявке | Продажа участка УГА за корпусом №2 |
| 2 | 4.06.17 с 17.36 до 23.10 | МГ-9А от ТП-16 | В ремонт | Демонтаж крайней секции шинопровода 9А из-за Механического повреж-дения у Потребителя |
| 3 | 6.06.17 с 4.07 до 5.41 | АВМ-20СВ ТП-92(2) МГ-5 | В ремонт | Демонтаж крайней секции шинопровода в подвале у Потребителя |
| 4 | 8.06.17 с 21.44 до 22.50 | ГПП-2 яч.48 ГПП-2 | В ремонт | К.З. в РУ-10 кВ II секция ТП-113 у Потребителя (ООО Стройкомплект ППК) |
| 5 | 20.06.17 с 10.24 до 11.40 | ЯБПВ от ТП-17- освещение въездных ворот | В ремонт | Свищ трубы эмульсионной на ЯБПВ у Потребителя |
| 6 | 24.06.17 с 8.20 до 11.15 | МГ-13 от ТП-95 (1) | По заявке | Подключение нового оборудования у Потребителя |
| 102 | 9.06.17 с 12.00 до 14.00 | яч. 48 ДОЗ ГПП-2 | В ремонт по запросу потребителя | Проверка защиты на ячейке; в/вольтные испытания кабеля Потребителем после ремонта вне плана |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.