| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.01.16 с 9.00 до 11.00 | ТП-35; 39 по 0,4 кВ одновременно | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 2 | 20.01.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-111 по 0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 3 | 21.01.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-70 по 0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 4 | 22.01.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-71 по 0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 5 | 23.01.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-35; ТП-37(1) по 0,4 кВ одновременно | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 6 | 25.01.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-77(1); 77(2) по 0,4 кВ одновременно | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 7 | 11.01.16 с 8.00 до 15.01.16 15.00 | ГПП-2 яч.28 ТП-66; ТП-69 с переводом по 0,4 кВ ТП-66→ 68А; ТП-69→ 68 | Из работы в ремонт | Перемонтаж вторичных цепей коммутации; замена МВ-10 на ВВк-10 |
| 8 | 18.01.16 с 8.00 до 22.01.16 15.00 | ГПП-2 яч.51 ТП-95(1); 96(2); 97(2) | Из работы в ремонт | Перемонтаж вторичных цепей коммутации; замена МВ-10 на ВВк-10 |
| 9 | 11.01.16 с 8.00 до 11.00 | ТП-6 АВ-0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 10 | 11.01.16 с 8.00 до 9.00 | ТП-16 ВР-0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 11 | 12.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-70 ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 12 | 12.01.16 с 8.00 до 9.00 | ТП-17 АВ-0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 13 | 13.01.16 с 16.00 до 18.00 | ТП-72 ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 14 | 13.01.16 с 8.00 до 9.00 | ТП-18 АВ-0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 15 | 14.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-71 АВ-0,4 кВ и ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 16 | 14.01.16 с 8.00 до 9.00 | ТП-19 АВ-0,4 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 17 | 15.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-67 ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 18 | 15.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-76 (1;2) ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 19 | 19.01.16 с 12.00 до 14.00 | ТП-66 ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 20 | 19.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-68 ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 21 | 20.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-68А ВН-10кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 22 | 21.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-69 ВН-10кВ | Из работы в ремонт | Работы по ППР |
| 23 | 03.01.16 с 9.00 до 06.01.16 16.00 | ТП-90 (2) МГ-1 | В ремонт | Замена участка магистр. шинопровода |
| 24 | 14.01.16 с 8.00 до 14.00 | ТП-66, 69 | В ремонт | Ремонт ТП-66,69 |
| 25 | 15.01.16 с 8.00 до 12.00 | РП-3 яч.7 п/тр-р №3 | В ремонт | Долив масла в трансформатор |
| 26 | 15.01.16 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.8 п/тр-р №4 | В ремонт | Ремонт в/вольтных вводов и 0,4 кВ |
| 27 | 18.01.16 с 10.00 до 21.01.16 16.00 | ЗРУ-6кВ яч.17 (СТМ-1) | В ремонт | Ремонт подшипника |
| 28 | 20.01.16 с 11.00 до 27.01.16 15.00 | ЗРУ-6кВ яч.1 (АД-5) | В ремонт | Замена масла и фильтра |
| 29 | 22.01.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.8 (ТП-20(1), 21 (2)) с погашением по 0,4 кВ | С экономии в холл. резерв | Текущий ремонт РУ-0,4 кВ |
| 30 | 25.01.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.31 (ТП-22(2), 25(2)) | С экономии в хол. резерв | Текущий ремонт РУ-0,4 кВ |
| 31 | 26.01.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.4 (ТП-30(2), 36(2)) | С экономии в хол. резерв | Текущий ремонт РУ-0,4 кВ |
| 32 | 27.01.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.16 (ТП-33(1), 32(1)) | С экономии в холл. резерв | Текущий ремонт РУ-0,4 кВ |
| 33 | 24.01.16 с 7.00 до 9.00 | ТП-90(Т-1, Т-2) ВН-10кВ | В ремонт | ППР |
| 34 | 24.01.16 с 9.00 до 11.00 | ТП-92(Т-1, Т-2) ВН-10кВ | В ремонт | ППР |
| 35 | 24.01.16 с 9.00 до 11.00 | ТП-93 (Т-1,Т-2) | В ремонт | ППР |
| 36 | 28.01.16 с 9.00 до 31.01.16 16.00 | ТП-95( Т-1) МГ-13 | В ремонт | Замена участка магистр. шинопровода |
| 37 | 01.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-2 яч.52 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 кВ |
| 38 | 02.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-2 яч.47 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 |
| 39 | 03.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-1 яч.11 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10 кВ |
| 40 | 04.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-1 яч.33 СВВк-10 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10 |
| 41 | 05.02.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.29 – ГПП-2 яч.7 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт выключателей |
| 42 | 8.02.16 с 8.00 до 12.02.16 16.00 | ЗРУ-6 яч.17 СТМ-1 | В ремонт | ТО внутреннего и наружного концевого воздухоохладителя |
| 43 | 8.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-1 яч.42 ГПП-2 яч.62 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 44 | 09.02.16 с 8.00 до 10.02.16 15.00 | ГПП-1 яч.7-РП-3 яч.4; ГПП-1 яч.20 – РП-3 яч.27 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт выключателей 10 кВ |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 1.12.15г с 21.00 до 23.15 | ТП-94 (Т-2) | Аварийный ремонт | Залило водой с крыши ШРА-25 |
| 2 | 4.12.15г с 10.05 до 10.30 | ТП-9 | Аварийный ремонт | Долив масла в трансфор-матор - с погашением только Лит-1 |
| 1 | 8.01.16 с 14.00 до 11.01.16 9.00 | ТП-16 | Аварийный ремонт | Прорвало отопление |
| 2 | 11.01.16 с 9.20 до 11.01.16 11.00 | ТП-6 |  | Плановый ремонт |
| 3 | 13.01.16 с 16.00 до 13.01.16 18.00 | ТП-72 |  | Плановый ремонт |
| 4 | 15.01.16 с 8.55 до 15.01.16 11.25 | ТП-67 |  | ППР |
| 5 | 14.01.16 с 9.20 до 14.01.16 10.17 | ТП-19 |  | ППР |
| 6 | 14.01.16 с 9.10 до 14.01.16 12.08 | ТП-71 |  | ППР |
| 7 | 18.01.16 с 8.50 до 18.01.16 13.00 | ТП-68 |  | ППР |
| 8 | 18.01.16 с 12.40 до 18.01.16 13.50 | ТП-66 |  | ППР |
| 9 | 18.01.16 с 9.10 до 18.01.16 11.10 | ТП-35 |  | ППР |
| 10 | 18.01.16 с 9.10 до 18.01.16 11.15 | ТП-38 |  | ППР |
| 11 | 20.01.16 с 9.10 до 20.01.16 14.05 | ТП-111 |  | ППР |
| 12 | 20.01.16 с 8.20 до 20.01.16 11.30 | ТП-68А |  | ППР |
| 13 | 12.01.16 с 7.45 до 12.01.16 8.56 | ТП-17 |  | ППР |
| 14 | 12.01.16 с 8.15 до 12.01.16 9.30 | ТП-70 |  | ППР |
| 15 | 21.01.16 с 9.05 до 21.01.16 12.24 | ТП-70 |  | ППР |
| 16 | 23.01.16 с 9.10 до 23.01.16 11.10 | ТП-35 |  | ППР |
| 17 | 23.01.16 с 9.10 до 23.01.16 11.15 | ТП-37 (1,2) |  | ППР |
| 18 | 24.01.16 с 6.50 до 24.01.16 8.50 | ТП-90 (1,2) |  | ППР |
| 19 | 24.01.16 с 9.00 до 24.01.16 10.10 | ТП-92 (1,2) |  | ППР |
| 20 | 24.01.16 с 10.15 до 24.01.16 12.15 | ТП-93 (1,2) |  | ППР |
| 21 | 27.01.16 с 11.55 до 27.01.16 13.00 | ТП-32 (1,2) |  | ППР |
| 22 | 27.01.16 с 13.00 до 27.01.16 13.55 | ТП-33 (1,2) |  | ППР |
| 23 | 27.01.16 с 16.10 до 27.01.16 16.45 | ТП-93 (1,2) |  | Подключение компрессоров к.5 |
| 24 | 29.01.16 с 13.25 до 29.01.16 13.35 | ТП-95 (1) |  | Перемонтаж МГ-13 |