| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138а | 2.08.2016г с 8-30 до 16-00 | ГПП-1 яч,7 и вводная № 4 РП-3 | В плановый ремонт | Полная проверка защиты, ремонт ВВ-10кВ яч,7 и №4, ремонт и в/в испытания КЛ-10кВ |
| 138б | 5.08.2016г с 8-30 до 16-00 | ГПП-1 яч.20 и вводная № 27РП-3 | В плановый ремонт | Проверка защиты яч.20 и 27, ремонт ВВ-10кВ, ремонт КЛ-10кВ |
| 139 | 08.08.16 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 т-1=40мВА | В плановый ремонт | Проверка защиты Ремонт Трансформатора |
| 140 | 15.08.16 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 т-2 =40мВА | В плановый ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформатора |
| 141 | 12.08.16 7.30 до 8.30 | ТП-76 ШМА-7б, ШМА-8б | В плановый ремонт | Проверка защиты и ремонт ШМА, установка КИП. |
| 141а | 13.08.2016г с 11-00 до 15-30 | КЛ-10кВ от ТП-27 т-2 до ТП-89 | В плановый ремонт | Ремонт КЛ-10кВ |
| 143 | 22.08.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.3, РП-2 яч.16 | В плановый ремонт | Ремонт ВВ-10 яч.3 и яч.16 РП-2, Проверка защиты, ремонт КЛ-10кВ |
| 144 | 23.08.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.41 РП-2 яч.4 | В плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВ-10кВ в яч.41 и яч 4. Ремонт КЛ-10кВ |
| 146а | 24.08.16 с 8.00 до 13.00 | ГПП-1 яч.15 РП-1 | В плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВ-10кВ, ремонт КЛ-10кВ |
| 146б | 24.08.16 с 13-30 до 16-00 | ГПП-1 Яч.14 | В плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВ-10кВ, ремонт КЛ-10кВ до ТП-28т-1 и 27 т-1 |
| 146в | 25.08.16 с 8-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.40 | В плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВ-10кВ, ремонт и в/в испытания КЛ-10кВ до ТП-49 т-1 и 48 т-1 |
| 146г | 27.08.16 с 8-00 до 16-00 | РП-4 яч.19 и вводная яч.10 РП-7 | В плановый ремонт | Полная проверка защиты, ремонт ВВ-10кВ, ремонт и в/в испытания КЛ-10кВ |
| 144а | 28.08.16 с 8-00 до 13-00 | РП-2 яч.10 | В плановый ремонт | ремонт ВВ-10кВ |
| 138в | 27.08.16 с 9-30 до 14-00 | РУ-0,4кВ ТП-83 | В плановый ремонт | Ремонт ячеек фидеров, подтяжка контактов. |
| Неплановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 137 | 01.08.16 с 8.15 до 16.00 | ГПП-2 яч.46 (печь №17) | Неплановый ремонт | Наладка и проверка контактора |
| 146д | 03.08.16 с 8.00 до 15.00 | РП-7 яч.4 (т-1 тп-84) | неплановый ремонт | Проверка защиты после кап. Ремонта ЩСУ КНС-3а |
| 138г | 4.08.2016 с 5-55 до 6-02 | ГПП-2 яч.5 (печь 16) | неплановый ремонт | Чистка контактов, наладка контактора |
| 142 | 19.08.16 с 8.45 до 10.45 | КТП-66 РУ-0,4кВ, фид. 5 | неплановый ремонт | Ремонт ШУ буф. емкостей |
| 145 | 26.08.16 с 10.25 до 15.00 | ГПП-2 яч.46 (печь 17) | неплановый ремонт | Ремонт, наладка и проверка контактора |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.