| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.17 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 02.03.24 с 6-00 до 19-00 | ВЛ 110 кВ №156 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт ЛР-110 кВ |
| 3 | 02.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.11 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания |
| 4 | 02.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.18, ТП-102(2), ТП-98 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-102(2), ремонт тр-ра ТП-98 |
| 5 | 06.03.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.29 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 6 | 11.03.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.7 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 7 | 12.03.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.17, ТП-24(2), ТП-25(1) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-24(2), ремонт тр-ра ТП-25(1) |
| 8 | 15.03.24 с 10-00 до 11-00 | ГПП-1 яч.5 | Внеплановые работы | Замена прибора учета |
| 9 | 15.03.24 с 10-00 до 11-00 | ГПП-1 яч.15 | Внеплановые работы | Замена прибора учета |
| 10 | 18.03.24 с 8-00 до 11-00 | РП-7 сети освещения | Работы по плану ППР | Ремонт сетей освещения |
| 11 | 18.03.24 с 12-00 до 15-00 | ЗРУ-6кВ сети освещения, шкаф оперативного тока | Работы по плану ППР | Ремонт сетей освещения, ремонт шкафов оперативного тока |
| 12 | 19.03.24 с 8-00 до 12-00 | ЛО №20 | Работы по плану ППР | Ремонт лини освещения, замена светильников |
| 13 | 20.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-8 устройство УКП | Работы по плану ППР | Ремонт устройств УКП |
| 14 | 21.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.15 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 15 | 22.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.3 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 16 | 22.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-5 сети освещения | Работы по плану ППР | Ремонт сетей освещения |
| 17 | 23.03.24 с 5-00 до 19-00 | ВЛ 110 кВ «ГЭС-ЗМЗ» | Внеплановые работы | Капитальный ремонт ЛР-110 кВ |
| 18 | 23.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.1а, ТП-102(1), ТП-99 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-102(1), ремонт тр-ра ТП-99 |
| 19 | 30.03.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.9, ТП-5 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт трансформатора напряжения, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-5 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.