| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.11.20 с 00-00 до 16-00 03.11.20 | РП-5 яч.17 (ТП-119(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт трансформатора, высоковольтные испытания |
| 2 | 09.11.20 с 8-00 до 16-00 | РП-3 яч.30 (ТП-42) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, высоковольтные испытания |
| 3 | 11.11.20 с 8-00 до 16-00 | РП-1 яч.9 (ТП-56(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт трансформатора, высоковольтные испытания |
| 4 | 17.11.20 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.1А (ТП-99; ТП-102(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, высоковольтные испытания |
| 5 | 18.11.20 с 8-00 до 15-00, | РП-2 яч.11 (ТП-18) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт трансформатора, высоковольтные испытания |
| 6 | 23.11.20 с 8-00 до 15-00 26.11.20 | РП-3 яч.9 (печь№5) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.