| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.11.21 с 0-00 до 24-00 30.11.21 | ГПП-1 яч.4 (связь РП-6) | Внеплановые работы | Ремонт кабельной разделки, в/в испытания |
| 2 | 1.11.21 с 0-00 до 24-00 30.11.21 | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2); 49(2)) | Внеплановые работы | Капитальный ремонт яч.10 |
| 3 | 1.11.21 с 00-00 до 10-00 2.11.21 | РП-1 яч.3 (ТП-14; 15; 79) | Внеплановые работы | Ремонт ТП-14 |
| 4 | 3.11.21 с 12-00 до 15-00 | РП-4 яч.18 (ТП-98; 102(2)) | Внеплановые работы | Переключение положений анцапфа |
| 5 | 3.11.21 с 12-00 до 15-00 | РП-4 яч.1а (ТП-99; 102(1)) | Внеплановые работы | Переключение положений анцапфа |
| 6 | 9.11.21 с 8-00 до 16-00 | ГПП-1 яч.37 (ТП-7; 8) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 11.11.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.47; 52 | Внеплановые работы | Осмотр СВВк-10 |
| 8 | 13.11.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2); 49(2)) | Внеплановые работы | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 9 | 19.11.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.9 (ТП-9) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 10 | 23.11.21 с 12-00 до 16-00 | РП-3 яч.30 (ТП-42) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.