| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.01.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.28 (ТП-66; 69) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов, замена ТТ |
| 2 | 05.01.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.27 (ТП-68а; 70; 72) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов, замена ТТ |
| 3 | 08.01.24 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.20 (ТП-10; 11) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 09.01.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.9 (ТП-9) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 10.01.24 с 8-00 до 15-00 11.01.24 | ГПП-1 яч.6 (ТП-27(2); 32(2); 89) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, капитальный ремонт тр-ра ТП-32(2) |
| 6 | 16.01.24 с 8-00 до 15-00 18.01.24 | ГПП-2 яч.4 (ТП-37(2); 36(2); 30(2)) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 7 | 19.01.24 с 8-00 до 15-00 | ЗРУ-6 кВ яч.6 (СТМ-3) | Внеплановые работы | Ремонт блокиратора выключателя ВВк-6 кВ, |
| 8 | 22.01.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.11; 12 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 22.01.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.58 | Внеплановые работы | Проверка сигнализации АСДУЭ яч. 58 |
| 10 | 29.01.24 с 8-00 до 15-00 31.01.24 | ГПП-2 яч.57 (ТП-36(1); 37(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.