В соответствии с п.11 пп.б

Структура баланса э/энергии по уровням напряжения в 2013г

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателей по уровням напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 220 кВ | 150-110 кВ | 27,5-60 кВ | 1-20 кВ | 0,4 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прием электроэнергии в сеть, всего | тыс.кВт.ч | 117982,432 |  | 117003,429 |  | 952,145 | 26,858 |
| 1.1 | в том числе из сетей ФСК | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | из сетей МСК | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | из сетей ССО | тыс.кВт.ч | 117982,432 |  | 117003,429 |  | 952,145 | 26,858 |
| 1.4 | от сетей ГК | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | от блок-станций | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдача электроэнергии из сетей, всего | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в том числе в сети ФСК | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | в сети МСК | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в сети ССО | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | в сети ГК | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прием электроэнергии из сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 116773,4 | 54163,445 |
| 3.1 | из сетей 220 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | из сетей 110 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 116773,4 |  |
| 3.3 | из сетей 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | из сетей 1-20 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  | 54163,445 |
| 4 | Отдача электроэнергии в сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  |  | 116773,4 |  | 54163,445 |  |
| 4.1 | в сеть 110 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в сеть 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | в сеть 1-20 кВ | тыс.кВт.ч |  |  | 116773,4 |  |  |  |
| 4.4 | в сеть 0,4 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 54163,445 |  |
| 5 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.1-п.2+п.3)* | тыс.кВт.ч | 117982,432 |  | 117003,429 |  | 117725,454 | 54190,303 |
| 6 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии,* всего | тыс.кВт.ч | 114052,903 |  |  |  | 60742,1 | 53310,803 |
| 6.1 | в том числе: объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии энергопринимающим устройствам предприятия и субабонентам, непосредственно подключенным к шинам подстанций | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | первичный уровень напряжения подстанции ВН | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | первичный уровень напряжения подстанции СН1 | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | первичный уровень напряжения подстанции СН11 | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | расход электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды | тыс.кВт.ч | 50312,6 |  |  |  | 14732,1 | 35580,503 |
| 6.3 | объем переданной (потребленной) электроэнергии субабонентам | тыс.кВт.ч | 63740,3 |  |  |  | 46010,0 | 17730,3 |
| 7 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в сети (п.5-п.6-п.4) | тыс.кВт.ч | 4929,5 |  | 1230,0 |  | 2829,0 | 879,5 |
| 7.1 | СПРАВОЧНО: Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.7/п.5) | % | 5,07 |  | 1,05 |  | 2,40 | 1,62 |
| 8 | Технологические потери электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч | 4929,5 |  | 1230,0 |  | 2820,0 | 879,5 |
| 8.1 | в том числе условно-постоянные | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | нагрузочные | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | СПРАВОЧНО:Технологические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.8/п.5) | % | 5,07 |  | 1,05 |  | 2,40 | 1,62 |
| 9 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии (п.7-п.8) | тыс.кВт.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.9/п.5) | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| *Примечания: 1. Отпуск электроэнергии в сеть (строка №5) по уровням напряжения (столбцы № 5-9) определяется с учетом приема электроэнергии из сети смежного напряжения. Отпуск электроэнергии в сеть в целом (столбец №4) определяется как разность между приемом электроэнергии в сеть и отдачей электроэнергии из сети (без учета приема электроэнергии из сети смежного напряжения). 2. Объем (количество) переданной электроэнергии определяется как сумма объемов переданной электроэнергии, сформированных в соответствии с фактическим уровнем номинального напряжения оборудования предприятия, к которому подключен потребитель услуг по передаче электроэнергии. 3. Значения в строке 6 не являются суммой значений строк 6.1, 6.2 и 6.3. 4. В строке 6.1 указывается полная сумма объема переданной (потребленной) электроэнергии потребителям, непосредственно подключенным к шинам подстанций. 5. В строке 6.2 указывается полная сумма объема электроэнергии на производственные (хозяйственные) нужды. 6. В случае если расчет норматива потерь электроэнергии выполняется в соответствии с пунктами 22 и 23 Инструкции, таблица 2 заполняется для выделенного участка сети |